## Slide 1
Radiotechnický pátrač metrového pásma - RAPAMEP

## Slide 2
RAPAMEP
Úvod
Projekt vývoje byl řešen v souladu se smlouvou číslo 1501 4 7450, o poskytnutí podpory ze dne 7. 4. 2015;
Příjemce podpory Vojenský výzkumný ústav, s. p.;
Účelová podpora ve výši 39 987 000,- Kč;
Výsledek vývoje:
  prototyp včetně provozní, průvodní a bezpečnostní dokumentace;
  výrobní dokumentace prototypu;
  aplikační programové vybavení (APV) a zdrojové kódy;
  firmware (FW) a zdrojové kódy;
Prototyp předán VÚ 3068 Opava dne 22. 5. 2018.

## Slide 3: Určení prostředku
Radiolokační směroměrný pasivní pátrač pro rychlé vyhledávání radiotechnických zdrojů signálů v pásmech kmitočtů od 30 MHz do 1600 MHz;
Na základě analýzy signálu identifikuje typ zdroje signálu s využitím algoritmů a techniky digitálního zpracování signálu a standardních uživatelských databází;
Je schopen působit jako prvek elektronického průzkumu v úkolových uskupeních nebo jako součást prvku ISR;
Jeho výstupy a komunikační prostředky spojení jsou kompatibilní se standardy NATO.
RAPAMEP

## Slide 4: Základní činnosti prototypu
RAPAMEP
Automatické vyhledávání zdrojů radiolokačních signálů;
Učení azimutálního směru na zdroje signálů;
Analýza parametrů přijímaného signálu;
Identifikace zdroje signálu;
Přenos a záznam výstupních dat;
Diagnostika celého zařízení.

## Slide 5
RAPAMEP
Technické parametry - obecné
Jednonápravový přívěs CL 35ARM LMV s možností tažení za LOV IVECO;
Rozměry přívěsu (délka x šířka x výška): 4 050 x 2 100 x 2 310 mm;
Obsluha: 1 operátor pro vedení činnosti, 2 operátoři pro výstavbu;
Napájení: 24 VDC, 230 VAC, 110 VAC, vlastní elektrocentrála;
Rozsah provozních teplot: -20 °C až 55 °C;
Rychlost větru: do 20 m/s;
I/O interface: 2 x OPT HMA4
1 x LAN RJ-45
Hmotnost přívěsu: 2918 kg.

## Slide 6
RAPAMEP
Technické parametry - ELINT
Metoda zaměřování: amlitudová/fázově interferometrická
Kmitočtové pásmo: A – 30 až 100 MHz
B – 100 až 1 300 MHz
C – 1 300 až 1 600 MHz
Šířka mezifrekvence: 0,1 – 10 MHz (A) 1 nebo 100 MHz (B, C)
Rozsah rotace anténního stožáru: 360°
Citlivost: min -75 dBm
Délky přijímaných impulsů: 500 ns až 1 000 μs
Opakovací periody přijímaného signálu: 10 μs až 1 000 ms
Přesnost zaměření zdroje signálu: 2°
Přesnost měření nosného kmitočtu: 50 kHz
Rozsah polarizace antén: 0° - 135°

## Slide 7
RAPAMEP
Obrazovka operátora - GUI
Přehled v kmitočtovém pásmu
Okno analýzy signálu a zaměření
Okno nastavení parametrů
Četnost zaměření
Histogram kmitočet / azimut
Tabulka parametrů měřených signálů

## Slide 8
Závěr